南交审〔2024〕17号

南安市交通运输局关于南安市柳城街道

过溪桥（CH93）水毁重建工程一阶段施工图

设计文件的批复

柳城街道办事处：

你街道报送的《关于要求审批柳城街道过溪桥（CH93）水毁重建工程一阶段施工图设计文件的报告》已收悉。根据《南安市柳城街道过溪桥（CH93）水毁重建桥梁施工图审查会议纪要》要求，中国市政工程西北设计研究院有限公司优化完善了柳城街道过溪桥（CH93）水毁重建工程施工图设计文件，并重新调整了预算。经审查，设计部门提交的本项目施工图设计文件内容和深度翔实，基本符合交通运输部部颁有关规定要求。现将本项目施工图设计文件批复如下：

一、工程概况

过溪桥位于南安市柳城街道上都村，是村道CH93线上的一座群养农村公路桥梁，旧桥长15米（跨径组合为3×4米），桥宽4米。既有桥梁因台风“杜苏芮”带来强降雨导致河流水位上涨，冲刷桥梁基础，导致桥梁侧墙坍塌、拱上填料缺失、主拱损坏及桥后路基被掏空等病害，存在较大的安全隐患。经街道、村研究决定，对过溪桥进行拆除重建。设计单位推荐拟建桥梁全长21.7米，桥梁上部结构采用2×10米装配式钢筋砼空心板，桥宽为6.5米（行车道）+2×0.5米（人行道+护栏）=7.5米，下部结构采用柱式墩，两侧桥台采用轻型桥台，基础采用桩基础。

二、设计标准

同意设计单位推荐采用设计荷载：公路-Ⅱ级；设计行车速度30公里/小时；地震基本烈度：7度，地震动峰值加速度为0.1g；洪水频率参照《城镇化地区公路技术标准》要求，按照南安市水利部门规划的九十九溪彭溪支流防洪标准；桥面坡：行车道双向1.5%；其余标准按《公路工程技术标准》（JTGB01－2014）执行。

三、桥梁结构

同意设计单位推荐的桥梁结构形式上部结构：采用2×10米装配式钢筋砼空心板；下部结构：采用柱式墩，两侧桥台采用轻型桥台，基础采用桩基础。

四、工程预算

经审查，过溪桥核定预算造价为878073元，具体预算分项详见附件《预算审核表》,资金来源除上级补助外，其余由你街道自筹解决。请你街道据此批复抓紧项目开工前各项准备工作，择优确定施工队伍，力争尽快组织实施，加强项目施工安全质量管理，落实“企业自检、社会监理、法人管理、政府监督”质量管理体系，确保项目质量、安全和进度。

附件：预算审核表

南安市交通运输局

2024年6月14日

（此件主动公开）

附件：

预算审核表

| 序号 | 项目或费用名称 | 审核金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 建筑安装工程费 | 752290 |  |
| 1 | 桥梁涵洞工程 | 701772 |  |
| 2 | 交通工程及沿线设施 | 4883 |  |
| 3 | 专项费用 | 45635 |  |
| 第二部分 | 土地征用及拆迁补偿费 | 0 |  |
| 第三部分 | 工程建设其他费用 | 98931 |  |
| 1 | 建设项目管理费 | 59953 |  |
| 2 | 建设项目前期工作费 | 35969 |  |
| 3 | 工程保险费 | 3009 |  |
| 第四部分 | 预备费 | 25537 |  |
| 第一～四部分费用合计 | 876758 |  |
| 工伤保险费 | 1315 |  |
| 预算总金额 | 878073 |  |
| 回收金额 | 0 |  |
| 桥梁基本造价 | 878073 |  |
| 南安市交通运输局办公室 2024年6月14日印发 |